## Slide 1
Métodos de análisis geoespacial para la caracterización de la distribución del Níquel
en el Occidente Antioqueño
Identificación de Zonas con potencial para la exploración
Diego León Arango Hernández
Análisis Geoespacial · Facultad de Minas
Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín
2.377 muestras
Notes: Buenos días. Voy a contar un trabajo de prospección de níquel a partir de 2.377 muestras de sedimento activo en el Occidente Antioqueño. Pero no voy a empezar por los resultados: voy a empezar por un mapa que no sirve.

## Slide 2
Distribución de los datos
Método semicuantitativo
El Ni toma sólo 17 valores discretos (valores preferidos de espectrometría de emisión): los histogramas son “de peine”, no campanas suaves. Es propiedad del método analítico.
2.377
muestras de Ni (ppm)
14
municipios · EPSG 3116
Notes: Este es el mapa que sale por defecto. ¿Qué ven? Nada, un solo color. Ese es el punto. El EqualInterval reparte el RANGO, no los datos: el Ni va de 3 a 1500 ppm, así que cada clase mide 300 ppm, y el 99,9 % de las muestras está por debajo de 300.

## Slide 3
1
Contexto Geológico e identificación de Anomalías.
El sedimento bajó de otra parte: Una muestra de sedimento activo integra los productos de meteorización de toda su cuenca. Asignarle la litología del polígono donde cayó es un error de atribución conocido.
Notes: Ésta es la advertencia más importante del trabajo. Una muestra de sedimento activo no caracteriza el lugar donde se recogió: integra toda su cuenca aguas arriba. Guarden esta idea, porque va a volver al final.

## Slide 4
2
Estructura Espacial
Índice de Moran sobre 2.377 muestras · pesos de 5 vecinos más próximos
I = 0,750
Moran global
z = 64,6
desviaciones sobre el azar
445
muestras en zonas ricas
47
rarezas locales
Notes: El Moran es literalmente una correlación: la que hay entre el valor de cada muestra y el promedio de sus vecinas. La pendiente de esa nube ES el índice. 0,750 con z de 64,6 significa absurdamente significativo: no hay duda de que hay estructura.

## Slide 5
3
La escala: 2 a 5 km
Se aplicaron 2 métodos distintos - Convergencia
2,01 km
entre anomalías vecinas
Patrones de puntos
0,2 – 4,7 km
agrupamiento significativo
Etiquetado aleatorio
4,96 km
ancho de banda del GWR
Minimización de AICc
Notes: Ojo con la hipótesis nula: aplicar Ripley contra aleatoriedad completa sería un error, porque las muestras solo existen en los cauces — detectaría que los ríos están agrupados. La nula correcta es el etiquetado aleatorio. Matiz: el ancho del GWR es adaptativo, su radio va de 1,5 a 6,2 km. Es una banda, no un número.

## Slide 6
4
El níquel viaja con una firma máfica
Componentes principales sobre 8 elementos · log₁₀ y estandarización
CP1 = 39 % · el factor máfico Ni, Ti, Cr, Ga, Co y Ba cargan juntos: la asociación de un arco volcánico máfico.
CP2 = 15 % · el cobre va aparte Opone Zr a Cu. El cobre no acompaña al níquel (Spearman = 0,08): es un sistema distinto.
Notes: El PCA busca, entre ocho variables correlacionadas, unos pocos ejes que resuman la variabilidad. La CP1 es mi narrativa entera en un resultado: el níquel viaja con la asociación de un arco volcánico máfico. No es una hipótesis que impuse: el dato la produjo solo.

## Slide 7
5
¿Cuánto explica la litología?
Modelo lineal mixto: 2.325 muestras anidadas en 64 unidades geológicas — sin agregar nada
ICC = 0,40
el 40 % de la varianza del log(Ni)
es PERTENECER a una unidad u otra
El ICC mide DOS cosas a la vez 1. Cuánto explica la litología: 40 %. 2. Cuánta es la NO-INDEPENDENCIA: dos muestras de la misma unidad tienen correlación esperada de 0,40.
Notes: Imaginen que miden la estatura de niños en 50 colegios: hay variación entre colegios y dentro de cada colegio. El ICC es la proporción de la primera. Aquí los colegios son las unidades geológicas. 40 % es mucho para una sola variable en geoquímica de sedimentos. Y es el mismo número que invalida los p-valores del acto 4.

## Slide 8
6
¿Bastan los mapas? Solo en parte
Regresión logística restringida a propósito: solo litología y distancia a falla
AUC = 0,68
validado por CV — la métrica honesta
94,9 %
de "exactitud"… que es la proporción de no-anomalías
recall = 0
no detecta NI UNA anomalía con umbral 0,5
El espejismo de la exactitud: la salida útil no es la clase, es la probabilidad. Incluir Cr o Co mejoraría el AUC — y sería circular: tampoco los conoces antes de muestrear.
Notes: La pregunta no era "¿puedo predecir el Ni?" sino "¿me bastan los mapas?". La respuesta es: solo en parte. Y eso es información valiosa: me dice que necesito más que cartografía, que es lo que concluye el acto 6. Reporto el AUC validado, 0,68, no el in-sample de 0,69: un trabajo que desenmascara p-valores optimistas no puede encabezar con su propia métrica optimista.

## Slide 9
7
Dónde buscar: 12 blancos
DBSCAN con parámetros derivados del dato, no de la intuición · eps = 3 km
Blanco 11 — Liborina Batolito de Sabanalarga + esquistos actinolíticos 15 anomalías · Ni 200 ppm · a 2,7 km de falla El mayor. Fases gabroicas conocidas: exige campo.
Blanco 0 — Dabeiba Formación Guineales 6 anomalías · Ni 250 ppm — la mayor ley Es la unidad que dispara el OR del acto 4: dos análisis independientes señalan el mismo sitio.
Notes: Nada de "se identificaron zonas favorables". Blanco 11: Batolito de Sabanalarga, municipio de Liborina, 15 muestras anómalas, Ni mediano 200 ppm, a 2,7 km de la falla. Eso es un entregable. La KDE hay que leerla como TASA, no como conteo: corrige el sesgo de muestreo del acto 2. Ocho de los doce coinciden con lo que predijo la litología. Dos no, y son los que quiero ir a ver.